具體事蹟

一、84年至87年期間參與本機關推動GPS衛星定位技術應用於各級控制點測設工作，協助研訂「臺灣省三等控制點衛星測量作業手冊」及「臺灣省地籍測量圖根點補建作業手冊」，並推動建立GPS衛星測量接收儀檢校制度及基本控制測量網形平差計算分析模式（含軟體程式工具），以研究創新之衛星定位技術，建立國內衛星控制測量標準化作業程序，確保地籍測量成果品質，提升作業效率。

二、84年至92年規劃執行臺閩地區三等控制點補建、新建五年計畫及後續計畫工作，大規模採用GPS衛星定位測量施測，以平地每2公里、山區每3-8公里布設1點，總計於台閩地區完成三等控制點補建、新建點數計4,710點，不僅將基本控制點平均布設密度提高3倍，亦配合內政部衛星追蹤站、一等、二等衛星控制點，完整建立國內高精度且高一致性之國家基本控制測量框架，提供各界作為各項測繪成果之依據，有效提升土地測量及工程建設品質與效率。

三、84年至92年期間規劃執行臺閩地區三等控制點補建、新建五年計畫及後續計畫期間，積極推動運用民間人力辦理控制測量作業，並配合政府採購法相關規定，建立委外測量招標規範，不僅紓解當時地政機關人力不足窘況，亦配合政府鼓勵民間力量參與測量業務，加速國家基本控制測量及其他地籍測量工作推行。另一方面則促進政府與民間測繪技術、經驗及方法得以相互交流，提升控制測量之整體作業產能。上開2項工作計畫期間，亦大力推廣相關營運配套方案，例如分年辦理總計35梯555人次教育訓練，培育國內衛星定位測量人才，朝向業務多元化發展目標；並辦理三等控制點美化計240點，教育宣導民眾保護測量標觀念，達到永久保存基本控制點之目的。

四、88年緊急支援921災區基本控制點檢（監）測工作，快速研擬災區基本控制點檢測計畫，並依區分3階段辦理檢測結果，總計辦理苗栗縣、臺中縣市、南投縣、彰化縣、雲林縣及嘉義縣市等8個縣市災區範圍內之一、二、三、四控制點計1,119點。其檢測結果由內政部於88年11月13日公布一、二、三等控制點之TWD97坐標成果，並於88年11月15日公布四等控制點之TWD97坐標成果，提供政府及民間瞭解地震引起之土地位移情形、對地籍測量之影響，並提供全新的控制點TWD97坐標成果作為辦理災區後續測量及重建之依據。

五、93年至100年期間規劃建置國內第一套完整涵蓋全國範圍且可達公分級精度之e-GPS即時動態定位系統。本系統自98年1月1日起，正式上線對外開放收費營運以來，已提供國內與測繪業務有關之公私機關（構）及學術單位申辦使用超過1,000個以上會員使用，可支援政府投資規劃之全國性重大經濟建設、國土資源調查、防救災計畫、基礎圖資建置工作及具前瞻性的科技發展專案計畫，在本系統自動化且高精準度的定位服務功能的支援下，對於促進國內經建發展，提升國家競爭力，具有正面輔助效益。

六、101年至103年期間規劃執行e-GPS即時動態定位系統現代化升級作業，除將於近期內，正式開放提供會員使用GPS+GLONASS雙星系統即時動態定位及3維即時坐標轉換服務，輔助解決衛星訊號遮蔽嚴重之觀測環境，有效提高e-GPS即時動態定位精度與解算成功率，強化系統服務品質及測繪產能外，目前更已成功整合中央研究院地球科學研究所、交通部氣象局地震測報中心及經濟部中央地質調查所、水利署等機關，在全國各地所建置之每天24小時連續接收GPS衛星觀測資料之基準站，透過衛星觀測資料的互惠合作的機制與平台，作為國內訂定國家測量基準、長期維護國家坐標系統、地殼動態變位資訊、活動斷層分布及地質構造特性調查研究所需之重要基礎資訊。